## Slide 1
DAILY REPORT #12
발표자 : 신홍민

## Slide 2
< Figure 1 > Circuit for LED Operate(Tuning)
DC
  VCC : 5V
In 펄스파
  진폭 : 5V
  In 주기 : 1ms
  시작 level : LOW
  R7과 R8의 저항 값을 변경하여 D1에 흐르는 전류가 최소 20mA가 되도록 Tuning 진행
1. Tunning for LED Operate Circuit

## Slide 3
1. Tunning for LED Operate Circuit
< Figure 2 > Calculate for R7, R8
Diode의 최소 동작 전류 = 20mA
기준으로 계산 진행 ()
이유 : 통상적으로 파워라인에서
포화영역 5~20 사이로 선정
데이터 시트는 액티브영역 일때의 값을 표시
일때

## Slide 4
< Figure 3 > Simulation Result
시뮬레이션 결과
D1에 흐르는 전류는 약 21mA로 확인되었음
1. Tunning for LED Operate Circuit
보완 및 고려사항
- BJT 데이터시트를 참고하여 적정 전류인 30mA로의 보완 필요
ex) Saturation 일때의 변화 그래프 및 Collector Saturation 영역의 그래프 추가 참고 필요
- BJT 소자 자체를 변경하는 점도 고려 필요