## Slide 1
DAILY REPORT #13
발표자 : 신홍민

## Slide 2
사용 소자
  다이오드 :
  SMLE13WBC8W1(단종 이슈) -> SMLEN3WBC8W1 변경
  TR : Q2SCR522M
공급 전압 : 24Vdc
제어입력
  Freq : 1kHz, Duty = 50%
< Figure 2 > Q2SCR522M Spec.
< Figure 1 > SMLEN3WBC8W1 Spec.
1. Design for Ambient LED Lighting Circuit

## Slide 3
  은 표준저항값(5%)에 포함되어 그대로 사용
< Figure 3 >
< Table 1 > 준 저항값()
1. Design for Ambient LED Lighting Circuit

## Slide 4
< Figure 4 > Ambient LED Lighting Circuit
(R1) Value = 1.8k
(R2) Value = 100k
  이유 : 공급전압이 24Vdc로 높기에 5Vdc에서의 value(10~47k )를 고려하여 충분히 높게 설정
1. Design for Ambient LED Lighting Circuit

## Slide 5
Simulation Result
  VCC에 24Vdc의 전압이 인가된 후 LOW일때 LED가 동작하는 것을 확인
< Figure 5 > Simulation Result
1. Design for Ambient LED Lighting Circuit

## Slide 6
공급전압 5V에 맞추어 재설계 진행
기존 회로로는 5mA의 전류가 흐르지 않는 문제 확인
기존방식으로 값을 계산 시 음수가 나오므로 부적합함
다이오드를 병렬로 연결(Total value = 2.9V)
  은 표준저항값(5%)에 없기에 75 낮추어 사용
2. Change the Ambient LED Lighting Circuit
< Figure 6 >
< Figure 7 > Ambient LED Lighting Circuit(5V)

## Slide 7
Simulation Result
  공급전압이 LOW일때 5.28mA의 값이 나오는 것을 확인
  Tr 전류 확인 시 5.28mA의 5배인 26.4mA가 나오는 것을 확인
  Tr Datasheet상 전류는 200mA까지 가능
2. Change the Ambient LED Lighting Circuit
< Figure 8 > Simulation Result

## Slide 8
Overcurrent 신호를 IC(Atmega128A)의 Interrupt핀에 보내기 위한 스위칭 회로 추가
< Figure 9 > Overcurrent Alarm Circuit
3. Design for Overcurrent Alarm Circuit

## Slide 9
3. Design for Overcurrent Alarm Circuit
< Figure 10 >
< Figure 11 > & TR datasheet
Atmega128A의 IO Port의 최대 허용 전류 : 40mA
Tr의 (10mA 일때)
위와 같은 이유로 계산
해당 Value를 Circuit에 입력 후 시뮬레이션 진행

## Slide 10
Simulation Result
  Idc 값을 0~1A까지 올렸을 때 추가한 스위칭 회로의 값이 5V -> 0V로 변화(high -> low)
  해당 신호를 ATmega128A의 Interrupt단에 연결 후 low일 때 셧다운 or 스위치 off 등 펌웨어 코드 작성 필요
< Figure 12 > Simulation Result
3. Design for Overcurrent Alarm Circuit